Генерация горячих электронов в релятивистской лазерной плазме с контролируемым преплазменным слоем 
Цымбалов И.Н., Шуляпов С.А., Иванов К.А.
Студент, аспирант, инженер
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ivankrupenin2@gmail.com

Плазма, созданная фемтосекундным лазерным импульсом высокой интенсивности, может служить источником высокоэнергетичных электронов, протонов и рентгеновских квантов(Ivanov, 2013, Gibbon, 2005, Umstadter, 2003) благодаря различным механизмам ускорения, таким как j×B нагрев, резонансное поглощение, ускорение в кильватерной волне, стохастический нагрев. Меняя такие параметры, как интенсивность и длительность лазерного импульса, плотность и протяженность преплазменного слоя, можно изменять доминирующий процесс ускорения и выход горячих частиц. В данной работе представлены результаты эксперимента по генерации быстрых электронов в подкритическом преплазменном слое, созданном дополнительным наносекундным лазерным импульсом с контролируемыми параметрами на поверхности твердотельной мишени.

В наших экспериментах использовалась Ti:Sa лазерная система(длина волны – 800 нм, частота повторения импульсов – 10 Гц, максимальная энергия импульса – 20 мДж, минимальная длительность импульса 45 фс и максимальная интенсивность на мишени –  2·1018Вт/см2, уровень контраста на пикосекундной временной шкале - 10-8). Излучение фокусировалось  внеосевым параболическим зеркалом (F~5см) на железную(Fe) мишень. Для создания на поверхности мишени слоя преплазмы использовался Nd:YAG лазер (длина волны – 532 нм, частота повторения импульсов – 10 Гц, максимальная энергия импульса – 30 мДж, длительность импульса  - 6 нс и максимальная интенсивность на мишени –  1012Вт/см2). Меняя задержку между импульсами первого и второго лазеров в интервале от -30 нс до 30 нс, можно менять плотность преплазменного слоя в широком диапазоне значений. Эксперимент проходил в вакуумной камере при давлении 10-2 Торр. Энергия электронов измерялась по их тормозному излучению детекторами на кристаллах NaI.

В экспериментах с одиночным фемтосекундным импульсом измеренная нами температура электронов была порядка 200 кэВ(см. рис. 1), что хорошо согласуется с пондеромоторным  потенциалом при взаимодействии с коротким и резким преплазменным слоем.(, - безразмерный вектор-потенциал (интенсивность нормирована на 1018Вт/см2, а длина волны на единицы мкм) ). Когда мы добавляем предымпульс, опережающий основной импульс на ~3 нс, наблюдается значительно возрастание температуры горячей электронной компоненты(до 1.5 МэВ, см. рис. 1). Действие предымпульса, в нашем случае, ведет к формированию протяженного преплазменного слоя. Эффект перестает наблюдаться при увеличении задержки между импульсами, что говорит о высокой чувствительности механизма генерации быстрых электронов к плотности и протяженности преплазмы.  Рост энергии электронов может быть вызван совместным действием релятивистской самофокусировки, образованием квазистационарных электрических полей, параметрическими процессами (вынужденное комбинационное рассеяние и двухплазмонная неустойчивость) и стохастическим нагревом.

Рис.1. Спектр рентгеновского излучения плазмы.

Литература.

1. K.A. Ivanov, S.A. Shulyapov, A.A. Turinge, A.V. Brantov, D.S. Uryupina, R.V. Volkov, A.V. Rusakov, R.M. Djilkibaev, V.G. Nedorezov, V.Yu. Bychenkov and A.B. Savel‟ev, “X-ray diagnostics of ultrashort laser-driven plasma: experiment and simulations” // Contr. Plasma Phys., 53, 116-121 (2013);

2. P. Gibbon “Short Pulse Laser Interactions with Matter”, Imperial College Press, London, 2005;

3. D. Umstadter, “Relativistic laser-plasma interactions” // J. Phys. D, 36, 151-165 (2003);