Сорбция урана на гранитах Нижнеканского массива

Ширяева А.С.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: chemist.13@mail.ru

Функционирование атомной энергетики сопровождается накоплением ядерных материалов, представляющих экологическую опасность. На сегодняшний день наиболее эффективным, безопасным и экономически обоснованным способом удаления ОЯТ  из среды обитания человека является размещение этих материалов в подземных хранилищах, сооружаемых в пригодных для этих целей геологических формациях. Долговременная фиксация радионуклидов в ограниченном объеме геологической среды  может быть обеспечена с помощью физической и геохимической изоляции [1].

В связи с этим актуальной задачей является изучение сорбции урана на образцах гранитов Нижнеканского массива, являющимся потенциальным объектом для захоронения высокоактивных отходов (ВАО) [2] с целью выявления наиболее эффективных сорбентов, препятствующих миграции урана в геологической среде.

Исследования сорбции урана проводились на образцах гранитов с участков Итатский (с глубин 408,3 и 501,1 м) и Каменный (с глубин 524,3 и 689,4 м) Нижнеканского массива. Использовался мелкоизмельченный гранит (D зерен < 1 мм).

Эксперимент проводились в аэробных условиях при температуре 25°С и при поддержании значений  pH на уровнях 3, 5, 7, 9 для каждого из образцов гранитов. Времена отбора проб составляли 1, 24, 48, 144, 360, 1008 часов с момента начала контакта двух фаз. Уран в систему вводили в виде раствора UO2(NO3)2 1,68·10-7 М (4,467 Бк). Активность образцов, фона и контрольного раствора UO2(NO3)2 определяли методом жидкостной сцинтилляционной спектроскопии.

Наблюдаемая кинетика сорбции урана на гранитах в большинстве случаев соответствует кинетической схеме реакции псевдо-первого порядка. Для образцов К-524,3, И-501,1  наблюдается кинетика сорбции первого порядка в диапазоне рН 3-7. Для образцов И-408,3, К-689,4 наблюдаются отклонения от кинетики первого порядка при увеличении рН, что может быть обусловлено наличием различных конкурирующих центров адсорбции.

На основе измерений были рассчитаны эффективные коэффициенты распределения UO22+	в различных условиях. Наиболее высокая относительная сорбция наблюдается при pH 5 на образце с глубины 524,3 м с участка Каменный. Этот вид гранита наилучшим образом препятствует распространению UO22+ в геологической среде.

Литература

1. Изменение окружающей среды и климата: природные и связанные с ними техногенные катастрофы: 8 т. Т.5: Изоляция отработавших ядерных материалов: геолого-геохимические основы. М.: ИГЕМ РАН; ИФЗ РАН, 2008. – 280 с.

2. С.В. Белов, В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов, Е.Н. Камнев, Й.  Хаммер. Изучение строения и геодинамической эволюции Нижнеканского массива в связи с захоронением высокоактивных радиоактивных отходов Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2007 № 2, с. 1-19.

3. G. Limousin, J.-P. Gaudet, L. Charlet, S. Szenknect, V. Barthe`s, M. Krimissa. Sorption isotherms: A review on physical bases, modeling and measurement.Applied Geochemistry, Volume 22, Issue 2, February 2007, p. 249-275.

4.Dmitry N. Batuk, Andrei A. Shiryaev, Stepan N. Kalmykov, Olga N. Batuk, Anna Yu. Romanchuk, Eugeni A. Shirshin, and Yan V. Zubavichus. Sorption and Speciation of Uranium on Silica Colloids. 2010.