Основным механизмом распространения радиоактивного загрязнения в подземной среде является перенос радионуклидов подземными водами. Отношение скорости миграции загрязнителя к скорости течения подземных вод напрямую зависит от сорбционных свойств вмещающих пород. Чем выше сорбционные свойства пород по отношению к загрязнителю, тем меньше это отношение. Данные радиационного мониторинга с территории участков значительного радиоактивного загрязнения свидетельствуют о том, что зачастую реальная скорость миграции радионуклидов значительно превышает прогнозируемые значения [2,3]. Это связано с тем, что значительная доля радионуклидов переносится в подземной среде в коллоидной форме, а не в виде комплексов или ионов.

По определению IUPAC коллоидными называют частицы с размерами от 1 до 10³ нм. Для исследования наибольший интерес представляют псевдоколлоиды – частицы естественного происхождения, находящиеся в подземных водах, на поверхности которых сорбируются радионуклиды. Как правило, на поверхности коллоидных частиц и стенок каналов фильтрации, вдоль которых и происходит движение коллоида, знаки ζ-потенциалов совпадают. Из-за возникающего кулоновского барьера отталкивания радионуклиды в коллоидной форме слабо осаждаются на поверхности вмещающих пород. 	Для оценки относительной скорости движения псевдоколлоида необходимо было изучить его химический и минералогический состав. Для этого проводился анализ коллоидных частиц на территории регионального хранилища радиоактивных отходов в районе города Обнинск [1]. Пробы воды, отобранные на загрязнённом участке, фильтровались через мембраны с различным диаметром пор для получения фракций коллоидных частиц различных размеров.

Анализ элементного состава поверхности частиц проводился методом Оже-спектроскопии. Анализ показал, что основными элементами состава поверхности частиц являются C, O, Fe, Si. Химический состав частиц определялся методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с последовательным травлением поверхности частиц ионами аргона на глубину около 100 Å и определением химического состава новой поверхности. При удалении внешнего слоя убывало содержание гуминовых кислот, но возрастала доля неорганических составляющих. Это позволяет сделать вывод о том, что радиоколлоиды представляют собой неорганическое ядро, покрытое несплошным слоем гуминовых кислот.

ЛИТЕРАТУРА

Васильева А.Н. Эколого-техническая оценка состояния хранилища радиоактивных отходов на примере регионального объекта в бассейне реки Протва на севере Калужской обл. // Автореф. канд. дисс. М.: 2007. 18 с.

McCarthy J., Czerwinski K.R., Sanford W.E., Jardine P.M., Marsh J.D.   Mobilization of transuranic radionuclides from disposal trenches by natural organic matter // Journal of Contaminant Hydrology. 1998. V.30, №1. – P.49-77.

Penrose W.R., Polzer W.L., Essington E.H., Nelson D.M., Orlandini K.A.  Mobility of plutonium and americium through a shallow aquifer in a semiarid region // Environmental Science & Technology. 1990. V.24, №2. – P.228-234.