Исследование влияния каталитических добавок на процесс получения синтетической нефти

Супранков К.А. аспирант, Наливайко Е.Ю. студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: lavsnay@mail.ru

Потенциал нетрадиционных источников нефти - один из важнейших вопросов развития не только нефтяной отрасли, но и всей мировой энергетики [1]. Большую часть нетрадиционных источников нефти составляют горючие сланцы. Важным компонентом горючих сланцев является кероген, который, как правило, составляет 15-35% от массы породы в зависимости от месторождения [2].

Существует множество технологических процессов по получению синтетической нефти из горючего сланца, однако основная их часть основана на термическом разложении керогена, что приводит к низкому качеству получаемых продуктов и невысоким выходам [3]. Использование водорода и различных каталитических добавок может существенно улучшить как выход продуктов, так и их качество[4].

В нашей работе изучалось влияние оксалата кобальта и тетратиомолибдата аммония на процесс получения синтетической нефти. В качестве сырья выступала смесь газойля и сланца в отношении 1:3 соответственно. Реакции проводились в стальных автоклавах при температурах 420 – 500 ⁰С и давлением водорода 70 атм в течение 1 часа как с использованием толуола в качестве растворителя, так и без него. Полученный продукт подвергался экстракции хлороформом с последующей отгонкой последнего. Полученные образцы исследовались методами газовой хроматографии [5], ЯМР и элементного анализа. Так, при температуре 480 ⁰С добавление тетратиомолибдата аммония снизило содержание вакуумного газойля с 89% до 34%, увеличив при этом количество дизельной, керосиновой и бензиновой фракций (без каталитических добавок: 9%, <1%, <1%, а с  тетратиомолибдатом аммония: 41%, 12%, 8% соответственно). При температуре 500 ⁰С добавление и тетратиомолибдата аммония, и оксалата кобальта благоприятно сказалось на выход синтетической нефти: содержания фракции вакуумного газойля уменьшилось с 90% до 80% для оксалата кобальта и до 82% для тетратиомолибдата аммония. Использование добавок также позволило снизить содержание серы в образцах с 8013 ppm до 6193 ppm для тетратиомолибдата аммония, до 4889 ppm для оксалата кобальта при 500 ⁰С. Аналогичный эффект наблюдался и при других температурах.

Литература

- Dyni, J. R. Geology and Resources of Some World Oil-Shale Deposits // Scientific Investigations Report 2005-5294; U.S. Geological Survey: 2006.

- Van Krevelen, D.W. Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal // Fuel. 1950, №29, р. 269-284.

- Speight, J. G. Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance // McGraw-Hill. pp. 13, 182, 186. 2008.

- Torels N. Catalytic Effects of Transition Metals on Oil Shale Pyrolysis // Ind Eng Chem. Process Des Dev. 1986, №25, p. 552-557.

- Villalanti D. C. High temterature simulated distillation application in petroleum characterization // Encyclopedia of Analytical Chemistry. 2000, p. 6726-6741.