Хроматографическое разделение 2 – бромпентана на капиллярной колонке на основе 3,4,9,10 – перилентетракарбоновой кислоты

Исанбаева Ю.Ф., Гайнуллина Ю.Ю., Ястребков В. И.

Студент 4 курс бакалавриата

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Е-mail: yulka.isanbaeva@mail.ru

В настоящее время большинство практических задач решается с помощью капиллярных колонок. Насадочные (набивные) колонки в основном применяются для анализа газов и относительно простых по составу смесей легколетучих веществ. Насадочные колонки, в отличие от капиллярных, обладают большой ёмкостью, т.е. позволяют вводить большие объёмы проб. Причина популярности капиллярных колонок заключается в их колоссальной разделяющей способности, которая позволяет проводить анализ самых сложных смесей.

В последние годы предложены капиллярные колонки из нержавеющей стали с инертной внутренней поверхностью. На сегодняшний день существует много коммерческих капиллярных колонок. Однако, они дорогие. Поэтому, разработка новых более доступных капиллярных колонок является актуальной задачей для аналитической химии.

В данной работе разработана методика нанесения конгломератов 3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты на внутреннюю часть капиллярных колонок [1].

Проведено исследование энантиоселективности полученной капиллярной колонки по отношению к галогеналканам [2]. Самый высокий фактор селективности для 2-бромпентана составляет α = 1.25 с разрешением Rs = 0.22 при 1200 С.

Рисунок 1. Хроматограмма разделения 2-бромпентана при температуре 120 °C, α = 1.25 и Rs = 0.22 на фазе на основе 3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты

Литература

- Тимофеева Д.В., Сидорова Т.В., Гайнуллина Ю.Ю. и др. Разработка методики нанесения супрамолекулярных структур на поверхности капиллярных колонок с последующим разделением галогеналканов и спиртов // Вестн. БашГУ. 2019. Т. 24. № 4. С. 804-809.

- Gainullina Yu.Yu., Timofeeva D.V., Ivanov S.P. et al. Separating Enantiomers of Haloalkanes and Alcohols on a Stationary Phase Based on the Supramolecular Structure of Melamine with Induced Chirality // J. Phys. Chem. A. 2019. Vol. 93. № 6. Pp. 1007–1012.