Экстракционно-спектрофотометрическое определение меди(II) с использованием 2-(пиперидинометил)-4-(1-метилциклопентил)фенола

Гусейнова  Г.А.

Аспирантка 2 года (докладчицей является первым автором)

Азербайджанский государственный педагогический                                                           университет,  Баку, Азербайджан

E–mail: gulnar.huseynova678@mail.ru

Контроль массовой концентрации меди в водах является особо важной и актуальной задачей. Развитие промышленности приводит к загрязнению природных вод и Сu(II) является одним из основных промышленных загрязнителей, относящихся к группе токсичных металлов широкого спектра токсического действия. В воде хозяйственно-питьевого назначения концентрация ионов Сu(II) может превышать установленную предельно-допустимую концентрацию (ПДК) [1] за счет эрозии материалов трубопроводов.

Настоящая работа посвящена изучению возможности спектрофотометрического определения Сu(II) с использованием 2-(пиперидинометил)-4-(1-метилциклопентил)фенола (L). L является  одним из наиболее чувствительных и избирательных реагентов на Сu (II) и применим для ее экстракционно-спектрофотометрического определения в различных объектах. При определения Сu(II) с L кислотность анализируемого раствора оказывает заметное влияние на величину аналитического сигнала. L с Сu(II) при рН 3-8 образует внутрикомплексное соединение. При однократной экстракции хлороформом извлекается 97.6% меди в виде комплекса. Комплекс поглощает свет при λmах = 454 нм. Молярный коэффициент поглощения составляет 3.11×104. Стехиометрию исследуемого комплекса устанавливали методами сдвига равновесия, относительного выхода  и прямой линии [2]. Соотношение Сu:L составляет 1:2. Исследовано мешающее влияние К+, Na+, Mg2+, Zn2+, Ca2+, Ni2+, Fe3+, Cl-, NO3- и SO42- наиболее часто встречающихся в водах на определение Сu(II). Относительное отклонение аналитического сигнала в присутствии постороннего компонента рассчитывали по формуле δ (%) = [(Ai –A)/A]∙100, где А и Аi – оптическая плотность комплекса в отсутствии и в присутствии постороннего компонента соответственно. Компоненты, введенные в раствор, не оказывают значительного мешающего влияния на определение Сu(II). Разработанную методику апробировали при анализе питьевых вод на содержание Сu(II): Для  питьевой воды [0.22 ± 0.06 мг/л, Sr =11%]; Для  водопроводной воды [2.51 ± 0.06 мг/л, Sr =11%].

Литература

1. СанПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. / Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 48, 2001.

2. Булатов М. И., Калинкин И. П.. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1986, 432c.