Концентрирование ионов тяжелых металлов многоступенчатой мембранной фильтрацией

И.М. Савков1, С.Л. Захаров2

Научный сотрудник

1ЗАО НТЦ «Владипор», г. Владимир,

2ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва

Savkovivan21@gmail.com

Concentration of heavy metal ions by step membrane filtration

I.M. Savkov1, S.L. Zaharov2

1Closed Joint Stock Company Science and Technology Centre "Vladipor" - Vladimir,

2Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia – Moscow

В докладе рассматривается проблема очистки стоков гальванических производств, с последующим повторным использованием фильтрата (воды) и концентрированных стоков с содержанием ионов тяжелых металлов  в производстве. Для решения проблемы мембраны могут быть выполнены для всего ассортимента баромембранных процессов – от микрофильтрации до обратного осмоса. При применении интегральной многоступенчатой мембранной фильтрации можно достичь наивысших результатов (степень возврата воды – до 98%, степень выделения ценных компонентов – до 95%).

The report addresses the problem of cleaning electroplating wastewater, followed by reuse of the leachate (water) and concentrated effluent containing heavy metal ions in production. To solve the problem, membranes can be made for the entire range of membrane processes - from microfiltration to reverse osmosis. With the use of integrated multi-stage membrane filtration, the highest results can be achieved (the degree of water return is up to 98%, the degree of extraction of valuable components is up to 95%).

Литература

1. Савков Иван Михайлович, Захаров Станислав Леонидович Метод подготовки воды при помощи ультра- и микрофильтрации // Природообустройство. 2016. №4, стр. 26-32.