Свойства нанокомпозитов никеля и кобальта, полученных с использованием в качестве предшественников насыщенных карбоксилатов

Сапрыкин Р.В.1, Семёнов С.А.1, Джардималиева Г.И.2

Аспирант, 1 года обучения

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: romaj47j@gmail.com

На основе макромолекулярных карбоксилатов металлов возможно получение перспективных и практичных нанокомпозитных материалов, обладающих рядом свойств: оптическими, сенсорными, электрическими, магнитными и др. Такие материалы могут являться катализаторами реакций основного органического синтеза, а также реагентами для улучшения ряда свойств полимеров [1]. Это послужило причиной большого интереса исследователей к такому классу соединений [2].

Молекулы высокоспиновых полиядерных комплексов металлов, включающие лиганды с карбоксилатной группой, обладают уникальными магнитными свойствами. Такие молекулы могут сами по себе представлять магниты [3]. Исследование и синтез карбоксилатов металлов, которые могут быть основой для материалов, обладающих одновременно магнитными и оптическими свойствами, в настоящее время вызывают большой интерес [4]. Такое сочетание позволит использовать эти соединения для создания молекулярных электронных устройств будущего [5].

Термолиз металлополимеров и их предшественников является наиболее простым и распространенным способом, позволяющим ввести в композицию до 90 мас. % коллоидных частиц металла [6].

Полученные карбоксилаты были исследованы методами элементного анализа, ИК-спектроскопии и ДСК. Синтез нанокомпозитов никеля проводили в изотермических условиях при температуре 320±1°С, а кобальта при температуре 335±1°С, в течение 9 ч в атмосфере азота. Композиты исследовали методами элементного анализа и ИК спектроскопии, а также ПЭМ, СЭМ и РФА. Кроме этого особое внимание было уделено исследованию магнитных характеристик полученных нанокомпозитов.

На основании полученных результатов была получена зависимость коэрцитивной силы от среднего диаметра частиц полученных карбоксилатов, которая позволяет: 1) рассчитать коэрцитивную силу образца, если известна объемная доля ферромагнитной фазы и средний диаметр частиц; 2) определить объемную долю ферромагнитной фазы, если известна коэрцитивная сила образцов и средний диаметр частиц; 3) определить средний диаметр частиц, если известна коэрцитивная сила образцов и доля ферромагнитной фазы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 19-03-00237).

Литература

1. Помогайло А.Д., Джардималиева Г.И. Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов. М.: Физматлит, 2009. 400 с.

2. Pomogailo A.D., Dzhardimalieva G.I., Kestelman V.N. Macromolecular Metal Carboxylates and their Nanocomposites. - Berlin-Heidelberg: Springer, 2010. - 305 p.

3. Ruiz-Perez C., Rodrýguez-Martýn Y., Hernandez-Molina M. et al. // Polyhedron. 2003. P.  2111.

4. Шилов Г.В., Ованесян Н.С., Санина Н.А. // Координационная химия. 2001. Т. 27. № 8. C. 605.

5. Кискин М.А., Еременко И.Л. // Усп. хим. 2006. Т. 75. №7. С. 627.

6. Помогайло А.Д., Джардималиева Г.И., Розенберг А.С. Термолиз металлополимеров и их предшественников как метод получения нанокомпозитов // Успехи химии. 2011. Т. 80. № 3. С. 272.