Синтез и свойства N-алкильных производных пиперидина и морфолина

Тараскина М.Ю., Шторих К.А.

Студенты, 1 курс магистратуры

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E–mail:, MYuTaraskina@yandex.ru,xena.shtorih@yandex.ru

Пиперидин и морфолин являются одними из важнейших продуктов малотоннажной химии. Они находят применение в разных областях промышленности. Четвертичные соли их N-алкилпроизводных представляют интерес как ионнные жидкости, КПАВ, ингибиторы коррозии, физиологически активные вещества[1-4].

В настоящей работе получены четвертичные соли N-алкилпиперидиния и N-алкилморфолиния. Соединения получены алкилированием аминов с йодметаном в соотношении 2:1 (реакция 1) [2]. N-алкилпроизводные очищены перегонкой при атмосферном давлении.

Кватернизацией N-алкилпиперидина и N-метилморфолина получены четвертичные соли (реакция 2).

Четвертичные соли представляют собой кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Строение подтверждено данными ИК-спектроскопии, чистота продукта подтверждена данными тонкослойной хроматографией, наличие галоида доказано положительным результатом на пробу Бельштейна. Данные теста на катионные ПАВ подтверждают катионную природу четвертичных солей N-метилморфолина с длинноцепочечными радикалами.

Литература

1. Пальчиков В.А. Морфолины. Синтез и биологическая активность / В.А. Пальчиков // Журнал органической химии. ─ 2013. ─ № 6. ─ 807-831 с

2.Гетероциклические соединения / под ред. Р. Эльдерфилда, пер. с англ. – М.: издательство иностранной литературы; Т.6. ‒ 1960, ‒ 409-425 с.

3.Журавлев О.Е., Веролайнен Н.В., Ворончихина Л.И. Синтез и биологичсекая активность четвертичных солей N-алкилпиперидиния// Веcтн. ТвГУ. Сер. «Химик». –  2012. –  №14. –  С. 78-85.

4.Журавлев О.Е., Веролайнен Н.В., Ворончихина Л.И. Сравнительная характеристика бактерицидных свойств четвертичных солей пиридиния и пиперидиния // Ветн. ТвГУ. Сер. «Биология и экология». –  2009. –  №2. –

С. 54-58.