Состав масс-спектров электронного удара паров гемипорфиразина и дикарбагемипорфиразина

Рыжов И.В.

Студент, 2 курс бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический институт,

Иваново, Россия

E–mail: ryzhoff.ihor@yandex.ru

Масс-спектрометрическое исследование процесса сублимации эффузионным  методом Кнудсена H2hp, H2dchp проводилось с использованием магнитного масс-спектрометра МИ-1201, модифицированного для термодинамических исследований. Твердый образец испаряли из эффузионной ячейки из нержавеющей стали. Отношение площади испарения  к площади эффузионного отверстия ячейки  составляло около 1000. Температуру ячейки измеряли с помощью вольфрам-рениевой термопары W-Re 5/20. Масс-спектры регистрировали в вакууме 10-7 Торр. Ускоряющее напряжение составляло 5 кВ для всех соединений. Ток эмиссии катода составлял Iemis = 0,5 мА. Масс-спектры регистрировали в диапазонах температур: 469-531 К (H2hp), 464-525 К (H2dchp).

При анализе масс-спектров можно заметить, что фрагментация данных образцов отличается. Стоит отметить, что в масс-спектрах обоих соединений наиболее высокую интенсивность имеют ионы с низкой массой (130 и менее а.е.м.). Данный факт может косвенно указывать на стабильность этих соединений. Также, можно заметить,  что в масс-спектре H2hp содержатся пики от 50 до 150 а.е.м. с большей интенсивностью, нежели в масс-спектре его дикарбазамещенного аналога. Также возрастает и количество пиков. Это может свидетельствовать о различиях в  стабильности структур данных соединений, и, в частности, о различиях в энергии связей по которым идет фрагментация. Такие различия могут коррелировать с результатами квантово-химических расчетов. В данной работе был использован подход квантовой теории "атомы в молекуле" (QTAIM) для оценки энергии связей.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации (проект  МК-586.2020.3)

Руководитель:к.х.н.,доц. Жабанов Ю.А.