Радиолитическая трансформация имидазолиевых ионных жидкостей

Бармина А.И.,1 Кривобородов Е.Г.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E–mail: anastasia_barmina1997@mail.ru

Изучение поведения ионных жидкостей под воздействием ионизирующего излучения является актуальным научным направлением, связанным с потенциальной возможностью использования ионных жидкостей в качестве растворителей в процессах с участием радиоактивных материалов [1-3].

Ранее в ряде работ отмечалось радиационно-индуцированное изменения цвета имидазолиевых ионных жидкостей под воздействием γ-излучения. Результаты комплекса методов физико-химического анализа свидетельствуют о высокой радиационной стабильности ионных жидкостей, так как выход их радиолитических продуктов не велик, и составляет менее 1% [1-3]. Однако, механизм радиолитической деградации имидазолиевых ионных жидкостей так и не был идентифицирован, в следствии чего, основной целью данной работы являлось выдвижении гипотезы с установлением механизма трансформации имидазолиевых ионных жидкостей под воздействием γ-излучения.

В работе исследовалось поведение ионных жидкостей трифторметансульфоната 1-н-бутил-3-метилимидазолия [C4mim][OTf] и тетрафторбората 1-н-бутил-3-метилимидазолия [C4mim][BF4] под влиянием γ-излучения (550 кГр).

Результаты ИК и ЯМР спектроскопии подтверждают, ранее сформулированные в известных литературных источниках, выводы о высокой радиолитической устойчивости имидазолиевых ионных жидкостей, так как никаких заметных изменений в спектрах исследуемых образцов до и после облучения γ-квантами зафиксировано не было. Данные УФ-спектроскопии позволяют заключить, что трансформация ионных жидкостей, исследумых в работе, протекает за счет катионной части, о чем свидетельствует наличие одинаковых полос поглощения в УФ-спектрах образцов, подвергнутых γ-облучению несмотря на их различные анионы (тетрафторборат и трифторметансульфонат).

Сопоставление УФ-спектров облученных [C4mim][OTf], [C4mim][BF4] и некоторых имидазолинов [4] позволяет выдвинуть предположение о трансформации имидазолиевых катионов исследуемых ионных жидкостей в имидазолиновые структуры с сохранением противоионной части (схема 1).

Схема 1. Трансформация катиона 1-н-бутил-3-метилимидазолия под воздействием γ-излучения (550 кГр).

Литература

1. Allen, D., Baston, G., Bradley A. E. An investigation of the radiochemical stability of ionic liquids // Green Chemistry. 2002. №4. p. 152-158.

2. Berthon, L., Nikitenko, S.I., Bisel, I. Influence of gamma irradiation on hydrophobic room-temperature ionic liquids [BuMeIm]PF6 and [BuMeIm](CF3SO2)2N // Dalton Transactions. 2006, №21. p. 2526-2534.

3. Wang, Y., Peng, J. Huang, W. A new strategy for identifying the water-insoluble radiolytic products of BPC6/ionic liquids and accessing their influence on the Cs extraction // Radiation Physics and Chemistry. 2019, №165. p. 130-134.

4. Lestari, I. I., Rahayu, D. U. C., Nurani, D. A., Krisnandi, Y. K., Budianto, E. Ethylenediamine-derived imidazoline synthesis using MAOS (Microwave Assisted Organic Synthesis) method. // AIP Conference Proceedings. 2019, №2168(1). p. 020066.