Экстрактивная дистилляция смеси этанол/вода с использованием

борорганических ионных жидкостей

Дулмаев С.Э., Хайруллина А.Р., Клинов А.В., Малыгин А.В., Давлетбаева И.М.

Аспирант 2 курса

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, Казань, Россия

E–mail: impsble@gmail.com

Аминоэфиры борной кислоты (АЭБК) были синтезированы с использованием борной кислоты, триэтаноламина и триэтиленгликоля (АЭБК-ТЭГ) / диэтиленгликоля (АЭБК-ДЭГ). В связи с образованием с участием боратов межмолекулярных комплексов, структура аминоэфиров борной кислоты содержит разделенные в пространстве ионные пары [1], придающие этим соединениям присущие ионным жидкостям свойства. Изучено влияние длины гликолевых компонентов на термоокислительную стабильность борорганических ионных жидкостей. Было показано, что устойчивость к термоокислительной деструкции образцов снижается с уменьшением размеров гликолевой компоненты. Согласно результатов исследований, проведенных с использованием высокоскоростной сканирующей калориметрии, измерений плотности, динамической вязкости и электропроводности, было установлено. что вода участвует в структурной организации аминоэфиров борной кислоты.

Исследовано влияние наиболее термостабильных АЭБК на условия фазового равновесия парожидкостной азеотропной смеси этанол/вода. Показано, что в разделяемой смеси с увеличением концентрации аминоэфиров коэффициент относительной летучести этанола увеличивается, в том числе в области, близкой к азеотропной точке (Табл.). Величина этого эффекта находится на уровне, показанном для ионных жидкостей на основе имидазола [2], которые обеспечивают высокую селективность разделения водно-спиртовых растворов. Показаны преимущества использования аминоэфиров борной кислоты, полученных на основе диэтиленгликоля (АЭБК-ДЭГ) и триэтиленгликоля (АЭБК-ТЭГ) в экстрактивной дистилляции водно-спиртовых смесей.

Таблица. Коэффициент относительной летучести этанола при различном содержании аминоэфиров борной кислоты.

| WАЭБК | Интервал составов жидкой фазы по этанолу | α12(АЭБК-ТЭГ) | α12(АЭБК-ДЭГ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.84-0.87 | 1.95 | 1.65 |
| 0.30 | 0.82-0.85 | 2.21 | 1.80 |
| 0.40 | 0.78-0.86 | 2.89 | 2.05 |
| 0.50 | 0.64-0.81 | 3.37 | 2.50 |
| 0.60 | 0.53-0.83 | 4,17 | 4.50 |
| 0.70 | 0.37-0.77 | 4.50 | 4.95 |
| 0.75 | 0.59-0.73 | 5.04 | 5.68 |

Литература

1. I.M. Davletbaeva, S.E. Dulmaev, O.O. Sazonov, A.V. Klinov, R.S. Davletbaev, A.M Gumerov. Water vapour permeable polyurethane films based on the hyperbranched aminoethers of boric acid // RSC Adv. 2019, №9(41). p. 23535-23544.

2. Y. Ge, L. Zhang, X. Yuan, W. Geng, J. Ji. Selection of ionic liquids as entrainers for separation of (water+ ethanol) // J. Chem. Thermodyn. 2008, №40(8). p. 1248-1252.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.