Влияние концентрации фонового электролита на извлечения полиоксихлорида алюминия

Щербакова Галина Александровна, Строилов Андрей Михайлович, Колесников Владимир Александрович

Аспирант, 1 курс

1Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

Факультет ТНВ и ВМ, Москва, Россия

E–mail: gala.sherbakowa@gmail.com

На сегодняшний день здоровье и продолжительность жизни людей во многом зависит от качества питьевой воды.

Работа промышленных предприятий также возможна только при наличии воды. Она входит в состав готового продукта, влияет на чистоту продукции, на охлаждение и поддержание температуры технологических процессов и материалов. Но важно помнить, что интенсифицированная производственная деятельность влечёт за собой большое количество сточных вод. С неочищенными отходами в водоёмы попадает широкий спектр токсичных веществ, приводящий к экологическим катастрофам. Поэтому уже сейчас необходимо предпринимать меры по предотвращению утилизации сточной воды, не прошедшую очистку различной степени и глубины.

Существует великое множество методов очистки сточных вод и один из наиболее универсальных и эффективных способов является электрофлотация. Она отличается высокой надёжностью, простотой конструкции установки, возможностью автоматизации, отсутствием вторичного загрязнения воды, а также высокой степенью очистки от примесей взвешенных веществ, тяжелых металлов и органических соединений.

Объектом исследования данной работы являлось влияние концентрации фонового электролита на процесс электрофлотационного извлечения ионов алюминия в присутствии ПАВ и флокулянтов.

Таблица 1. Степень ЭФ извлечения Al(OH)2Cl при концентрации фонового электролита – 1 г/л, %

| С, г/л | α, % |
| --- | --- |
|  | Без ПАВ | +(а)ПАВ | +(а)Флок | +(а) ПАВ + (а) Флок |
| 1 | 63 | 97 | 81 | 99 |
| 50 | 14 | 76 | 87 | 85 |
| 100 | 28 | 29 | 97 | 97 |

Условия эксперимента: c(Al3+(UltraPac)) - 100 мг/л, с(Na2SO4) – 1, 10, 50 г/л, c(аПАВ(NaDDS)) - 5мг/л, c(аФлок(Superflock A100)) - 5мг/л, Jv - 0.4 А/л, τ = 20мин, pH - 7, α (при τ = 20мин +Ф) = 97÷100%

Как показал эксперимент, процесс электрофлотации протекает наиболее эффективно при единовременном наличии в растворе ПАВ и флокулянта анионной природы.

Литература

1. Колесников В. А., Колесников А. В., Ильин В. И. Электрофлотация в очистке сточных вод от нефтепродуктов, красителей, ПАВ, лигандов и биологических загрязнений. oбзор. Часть 2 // ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ Издательство: Федеральное государственное унитарное предприятие Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Наука (Москва) ISSN: 0040-3571. — 2019. — Т. 53, № 2. — С. 205–228.

2. Колесников В.А., Крючкова Л.А., Ильин В.И., Колесников А.В. Электрофлотационное извлечение ионов металлов, находящихся в составе многокомпонентных систем, из сточных вод гальванического производства // Гальванотехника и обработка поверхности. 2015. Т. XXIII. № 1. С. 51.