Численное моделирование фазового равновесия многокомпонентных углеводородных систем

Грушников И.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ilya.grushnikov@mail.ru

В нефтяной отрасли используется целый ряд специализированных программных комплексов (PVTSim, WinProp CMG, Aspen HYSYS, «ГазКондНефть» и др.) для моделирования свойств и поведения многокомпонентных углеводородных смесей. В большинстве подобных программных продуктов реализован итерационный алгоритм расчета фазового равновесия на основе уравнения состояния углеводородной системы. Наиболее широко применимыми сейчас являются уравнения состояния Пенга–Робинсона и Соаве–Редлиха–Квонга. В рамках работ [1—3] автором настоящей работы был создан программный комплекс на языке Python, позволяющий проводить численное моделирование парожидкостного равновесия многокомпонентных смесей с использованием трех различных кубических уравнений состояния: Пенга–Робинсона, Соаве–Редлиха–Квонга и Брусиловского.

В настоящей работе с помощью созданного программного комплекса в серии вычислительных экспериментов изучалось поведение бинарных, тернарных и других многокомпонентных систем, находящихся в состоянии парожидкостного равновесия. Расчетные параметры рассмотренных систем (фазовые составы, K-values и т.д.) сопоставлялись с их значениями, известными из лабораторных экспериментов [4—7]. Выполненные расчеты позволили оценить, как выбор уравнения состояния сказывается на результатах расчета фазовых равновесий многокомпонентных систем, включающих углеводороды.

Литература

- Грушников И.Ю. Моделирование парожидкостного равновесия многокомпонентных углеводородных смесей на базе уравнения Брусиловского. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018». М.: МАКС Пресс, 2018.

- Isaeva A., Grushnikov I., Dobrozhanskiy V. Analysis of vapor-liquid equilibrium parameters of multicomponent hydrocarbon mixtures using cubic equations of state. SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, 15-17 October, 2018. https://doi.org/10.2118/191619-18RPTC-MS.

- Grushnikov I. Numerical simulation of hydrocarbon mixtures mass transfer processes and flow in a reservoir rock. SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, Russia, 22-24 October, 2019. SPE-191619-18RPTC-MS. https://doi.org/10.2118/197005-RU.

- Jaubert J., Guennec Y., Pina-Martinez A., Ramirez-Velez N., Lasala S. Benchmark database containing binary-system-high-quality-certified data for cross-comparing thermodynamic model and assessing their accuracy. Industrial and engineering chemistry research, American Chemical Society, 2020.

- Davalos J., Anderson W., Phelps R., Kidnay A. Liquid-vapor equilibria at 250.00K for systems containing methane, ethane and carbon dioxide. Journal of Chemical and Engineering Data, 1976.

- Al-Sahhaf T. Vapor-liquid equilibria for the ternary system N2+CO2+CH4 at 230 and 250 K. Fluid phase equilibria, 1990.

- Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром. Справочное пособие. М.: Наука, 1966.