Оптимизация угловых распределений терагерцовых волн, генерируемых в нелинейно-оптических процессах с лазерным управлением

Марков Дмитрий Александрович

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет

E-mail: markov.da18@physics.msu.ru

Выражения для аналитического моделирования угловых распределений были получены с использованием выражений для элементов матрицы нелинейного рассеяния, рассчитанных для трехчастотных параметрических процессов с малым усилением с учетом возможного поглощения терагерцовых волн в кристалле и пространственно-ограниченного гауссова профиля излучения. лазерный луч накачки.

Чтобы получить из кристалла терагерцовые волны, генерируемые в неколлинеарной боковой геометрии, обычно применяется схема бокового вывода с использованием кремниевой призмы [2]. Соответственно, когда терагерцовое излучение снимается с кристалла, оно проходит через две границы раздела сред: нелинейный кристалл - кремниевый элемент и кремниевый элемент - воздух. Показатель преломления ниобата лития довольно велик в терагерцовом диапазоне (𝑛𝑇𝐻𝑧 𝐿𝑖𝑁b𝑂3≈ 5) и превышает показатель преломления кремния в терагерцовом диапазоне (𝑛𝑇𝐻𝑧 𝑆𝑖 ≈ 3,416), поглощение терагерцовых волн в Si незначительно. Таким образом, ТГц волны, генерируемые в условиях согласования по фазе, выводятся через плоскую выходную поверхность призматического Si-элемента без значительных потерь. Однако это не относится к волнам, генерируемым под другими углами.

Изучая трансформацию угловых распределений первоначально сгенерированных волн ТГц диапазона (рис. 1) после прохождения через входную плоскую поверхность элемента Si (рис. 2), а затем через его выходную неплоскую поверхность различной кривизны, мы ищем форму оптического Si-элемента, который мог бы лучше подходить для дальнейшего детектирования большей части первоначально генерируемой мощности излучения.

Рис 1						Рис 2

Литература

[1] Г.Х. Китаева, В. Корниенко, А.А. Леонтьев, А. В. Шепелев, “Генерация оптического сигнала и холостых фотонов терагерцового диапазона методом спонтанного параметрического преобразования с понижением частоты” Физ. Ред. A, 98, 063844 (2018).

[2] K. Murate,K. Kawase, Perspective: Terahertz wave parametric generator and its applications. Journal of Applied Physics. Т. 124. – №.16. – С. 160901. (2018)