Синтез функциональных корректирующих цепей  для мостовых преобразователей при с максимальной чувствительностью, поданных на секцию «Физика»

Музаффарова Хулкар Рашидовна1

(научный руководитель, профессор - Якубов М. С.)

Студент второго курса «Электроснабжения»

1 Ташкентский государственный транспортный университет, г. Ташкент, Узбекистан

E–mail: muzaffarovahulkar@gmail.com

В теории многосвязанных систем автоматического управления  выполнение условий автономности является крайне желательным и осуществляется следующими методами: метод введения искусственных перекрестных связей, метод повышения коэффициента усиления контуров и другое. Для определения условий автономности рассмотрим схему четырехплечевого моста  с корректирующей цепочкой в безразмерных обобщенных параметрах р1 и р2 , которые  в общем случае являются зависимыми от частоты источника питания [3,4] (рисунок 1) .

Рис.1 Схема корректирующей цепочки

Выходное напряжение моста определяется следующим выражением:

где  - напряжение питания моста;  – безразмерные обобщенные параметры.

Сигналы управления в этом случае формируются с помощью фазночастотных детекторов, опорный сигнал одного из которых является синфазным, а другого – квадратурным  по отношению к напряжению питания. Напряжение на выходе соответствующих фазночастотных детекторов при угле сходимости  определяется выражением:

В итоге мы получим двухконтурную систему с антисимметричными взаимными связями,  коэффициент связи которой определяется выражением:

При выполнении условия:

то есть при  получаем абсолютную автономность контуров уравновешивания. Последнее, как будет показано, легко физически реализуется и является частным случаем общего условия  автономности.

Проведенный синтез показал, что при выполнении условия автономности в корректирующих цепях появляется максимальная чувствительность, что приводит к малозначительным погрешностям.

Литература

1. Абдуллаева Н.С., Захидов Ш.Ш., Якубов М.С. Аналоговые уравновешивающие преобразователи для ИИС контроля параметров объектов с большими потерями // Тез.докл. Всесоюзной конф. по ИИС (ИИС-79).Л. С. 69-70.

2. Алексеенко А.В. Генераторные датчики с улучшенными характеристиками в системах управления: Автораф.дис. ...канд.техн.наук-Курск: КГТУ, 1998.-28с.

3. Гаврелюк М.А., Соголовский Е.П. Четерёхплечие мосты переменного тока// Львов: Вища школа . 1975. 176 с.

4. букбон.ком http://bookboon.com

5. http://www.bog5.in.ua/zadachi/metrologiya