УФ-обезараживание сточных вод

Комиссарова Анастасия Александровна

Студент, магистр

«Алтайский государственный университет» 
Институт химии и химико-фармацевтических технологий, г. Барнаул, Россия

E-mail: mlprx@mail.ru

В настоящее время состояние водоемов зависит от сбрасываемых сточных вод городов. Сточные воды влияют на естественное микробиологическое состояние водоемов, поскольку содержат широкий спектр патогенных микроорганизмов – бактерий, вирусов и простейших, которые, попадая в организм человека, вызывают серьезные заболевания. Метод обеззараживания должен обеспечивать высокую эффективность в отношении микроорганизмов, в том числе вирусов, не должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду и быть экономически выгодной технологией.

Хлор и хлорорганические соединения, оказывают негативное влияние на биоценоз водоемов-приемников и население.

Хлорирование имеет ряд недостатков

- низкая эффективность в отношении микроорганизмов и вирусов;

- опасность при работе (необходимы особые условия)

- вредное воздействие на человека;

- повышенные требования к безопасности при работе с хлором;

- необходимы квалифицированные работники

Чтобы исключить образование в сточных водах соединений хлора, необходимо установить в секции контактного резервуара станцию УФ-обеззараживания.

УФ обеззараживание воды предназначена для:

( обеззараживания воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении;

( обеззараживания очищенных и доочищенных сточных вод в системах хозяйственно-бытовой и производственной канализации;

( обеззараживания воды в системах оборотного и производственного водоснабжения.

УФ система предназначена для УФ обеззараживания очищенных сточных вод и расположена в отдельном закрытом помещении, обеспечивающем необходимые условия для работы УФ оборудования.

Необходимо разработать основные проектные решения по проектированию станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод, расположенной на территории КОС-1. Проектирование станции УФ-обеззараживания ведется для исключения условий образования в сточных водах остаточного хлора, обладающего токсичным действием по отношению к биоценозу водоема-приемника сточных вод, коррекции патогенной микрофлоры и микробиологических показателей с целью выполнения требований:

Основные проектные решения

Для того чтобы исключить содержание остаточного хлора и его соединений в сточных водах, вместо хлорирования очищенной воды предлагается расположить станцию УФ-обеззараживания в секции контактного резервуара.

Проектирование станции УФ-обеззараживания ведется для исключения условий образования в сточных водах остаточного хлора, обладающего токсичным действием по отношению к биоценозу водоема-приемника сточных вод, коррекции патогенной микрофлоры и микробиологических показателей.

УФ система предназначена для обеззараживания очищенных сточных вод и расположена в закрытом помещении, обеспечивающем необходимые условия для работы УФ оборудования. Производительность УФ станции рассчитывается в проекте. УФ система безнапорная и состоит из двух каналов, в которых располагаются пять УФ секций. Четыре УФ секции рабочие, одна УФ секция резервная. Каждая УФ секция состоит из двух УФ модулей. В УФ модуле установлены бактерицидные УФ лампы в защитных кварцевых чехлах. Продольные оси ламп ориентированы поперёк направления потока воды. Очищенные сточные воды подаются в канал, где обтекают кварцевые чехлы, и под воздействием УФ излучения расположенных в чехлах бактерицидных ламп обеззараживаются.

Литература

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением».